## § 3. Баллистическая экспертиза

В данном разделе приведены образцы наиболее распространенных  заключений по баллистической экспертизе. Авторы прежде всего ставили перед собой задачу оказать помощь сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел в формировании единого методического подхода при составлении экспертных заключений по судебной баллистике и правильного формулирования выводов на основании результатов проведенного исследования оружия, боеприпасов и следов их применения. Особое внимание уделено наиболее часто встречающимся вопросам, а также вопросам, разрешение которых вызывает наибольшие сложности у экспертов - баллистов, оценке противоречивых признаков или признаков, недостаточных для формирования суждений в категорической форме.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

### Вариант № 1.

На экспертизу представлено:

1. Пистолет конструкции Токарева (ТТ) образца 1930/33 гг. калибра 7,62мм без номера, без года выпуска и пять винтовочных патронов, изъятые у Горбунова М. Г.

На разрешения экспертизы поставлены вопросы:

1. Является ли пистолет конструкции Токарева (ТТ) образца 1930/33 гг. калибра 7,62 мм без номера и без года выпуска изъятый у Горбунова М. Г, огнестрельным оружием?

2. Пригоден ли данный пистолет для стрельбы?

3. Являются ли винтовочные патроны, изъятые у Горбунова М. Г, боеприпасами и пригодны ли они для стрельбы?

(Вопросы даны в редакции эксперта с согласия следователя).

Обстоятельства дела кратко изложены в постановлении о назначении экспертизы.

И С С Л Е Д О В А Н И Е :

Объекты поступили на исследование из химической лаборатории во вскрытом конверте. Описание упаковки см. в заключении эксперта № 6525. Поступившие объекты соответствуют их перечню, указанному в постановлении о назначении экспертизы.

Пистолет конструкции Токарева (ТТ) образца 1930/33 гг. калибра 7,62 мм без номера и без года выпуска (см. фото 1) является боевым нарезным короткоствольным огнестрельным оружием отечественного производства.

Принцип автоматики пистолета основан на отдаче ствола и затвора при коротком ходе ствола. Механизм запирания - качание ствола в вертикальной плоскости. Ударно-спусковой механизм курково - ударниковый с открытым расположением курка. Спусковой механизм с разобщителем. Возвратный механизм (возвратная пружина) расположен под стволом. Специальных предохранителей пистолет не имеет. Предохранение от случайных выстрелов осуществляется постановкой курка на предохранительный взвод. Прицельное приспособление состоит из целика и мушки, укрепленных на верней части кожуха-затвора.

Осмотром пистолета установлено, что наружные поверхности его металлических частей  сильно коррозированы и покрыты слоем вязкого вещества черного цвета. Маркировочные обозначения не просматриваются. К рукоятке рамки пистолета восемью винтами крепятся щечки, изготовленные из текстолита коричневого цвета. Края щечек неровные, на них имеются следы механической обработки.

Материал щечек, способ крепления к рукоятке, а также наличие на них следов грубой механической обработки указывает на то, что данные щечки изготовлены самодельным способом.

При осмотре пистолета также установлено, что затворная задержка отсутствует, а защелка магазина и выбрасыватель «закоррозированы».

При неполной разборке пистолета установлено, что колодка ударно-спускового механизма отсутствует, а правое плечо спусковой тяги сломано в средней части. В тыльной части рукоятки вмонтирована спусковая пружина. Ствол съемный длинной 115 мм крепится кольцевыми выступами к кожуху-затвору, в котором соответственно имеются кольцевые пазы. В вертикальном вырезе прилива ствола размещена серьга, свободно поворачивающаяся на оси, укрепленной в приливе. На внешней поверхности ствола выштампованы маркировочные обозначения: «ЛН-127» серия и номер ствола. На поверхности дульного среза канала ствола имеются следы механической обработки. Канал ствола имеет четыре нареза правого направления сильной степени изношенности. Диаметр по полям нарезов составляет 7,62мм. Канал ствола и его внешняя поверхность сильно коррозированы. Спереди к кожуху-затвору при помощи сухарного соединения присоединена направляющая втулка с двумя отверстиями. В верхнем отверстии помещается и направляется при движении дульная часть ствола, а в нижнем помещается наконечник возвратной пружины, чем одновременно стопорится направляющая втулка на кожухе и достигается соединение кожуха-затвора с возвратной пружиной. Возвратная пружина расположена снизу под стволом в гнезде трубки на передней части кожуха-затвора и упирается спереди через наконечник в направляющую втулку, а сзади имеет направляющий стержень, который при вставленном упирается в прилив ствола, фиксируя положение пружины. В затворе смонтирован ударник с пружиной. Боек ударника несколько выступает из отверстия патронного упора и при выведении его в переднее положение оттягивается пружиной в первоначальной положение. Колодка ударно-спускового механизма и затворная задержка с пружиной отсутствуют. Пружина выбрасывателя треснута и не функционирует. Пистолет был собран.

Отсутствие  колодки ударно-спускового механизма, затворной задержки с пружиной, а также неисправность выбрасывателя дают основания для вывода о том, что исследуемый пистолет конструкции Токарева (ТТ) не исправен и для стрельбы не пригоден.

Патроны, поступившие на исследование, для удобства описания были обозначены цифрами 1-5 (см. фото 2).

Патроны, обозначенные цифрами 3,4 имеют длину 80,5 и 80,49 мм и соответственно вес 23,5 и 25,6 гр. На поверхности патрона, обозначенного цифрой 4, имеются следы ржавчины. Пули остроконечные, оболочечные. Оболочки из металла желтого и коричневого цветов. Диаметр ведущих частей пуль 8,22 мм. Гильзы бутылочной формы с кольцевой проточкой возле фланца, изготовлены из металла желтого и коричневого цветов. Фланец гильзы невыступающий. Длина гильз 57 мм; диаметр дульца 8,9 и 9,0 мм; корпуса у ската 10,95 мм; проточки 11,95 мм; фланца 11,95 мм. В капсюльные гнезда гильз вставлены капсюли из металла желтого цвета. На донышках гильз выштампованы маркировочные обозначения: «В И 41», «Р 28 S 7 38», также рельефное изображение звездочки. Способ крепления пули с гильзой – сплошной обжим.

Исследуемые патроны по форме, устройству, размерам, способу крепления пули с гильзой и весу относятся к стандартным винтовочным 7,92 мм патронам «Маузер» и являются штатными боеприпасами к длинноствольному нарезному огнестрельному оружию иностранного производства калибра 7,92 мм.

Патроны, обозначенные цифрами 1,2,5, имеют длину 76,9-77,1 мм и вес 22,5-23,0 гр. На поверхностях патрона, обозначенного цифрой 5, имеются следы ржавчины и продольные царапины. Пули остроконечные, оболочечные. Оболочки из металла серого и коричневого цветов. Диаметр ведущих частей пуль 7,82-7,92 мм. Гильзы бутылочной формы с выступающим фланцем, изготовлены из металла желтого и коричневого цветов. Длина гильз 53,35-53,72 мм; диаметр: дульца 8,53 мм; корпуса 11,48-11,61 мм; фланца 14,3-14,45 мм. В капсюльные гнезда вставлены капсюли из металла коричневого цвета. На донышках гильз, обозначенных цифрами 1, 2, имеются маркировочные обозначения «Л 3-25». На донышке гильзы, обозначенной цифрой 5, маркировочные обозначения не просматриваются. Способ крепления пули с гильзой - сплошной обжим.

Исследуемые патроны по форме, устройству, размерам, способу крепления пули с гильзой и весу относятся к стандартным винтовочным 7,62 мм патронам отечественного производства и являются штатными боеприпасами к винтовке образца 1891/30 гг., карабинам образца 1938-1944гг, самозарядной винтовке Токарева «СВТ-40», снайперской винтовке «СВД», ручному пулемету Дегтярева «ДП» и др. нарезному огнестрельному  оружию данного калибра.

Для определения пригодности исследуемых патронов к стрельбе, они заряжались в соответствующие системы оружия: 7,92-мм винтовку «Маузер» и 7,62-мм карабин образца 1938г. (из коллекции оружия ЭКЦ), из которых были произведены экспериментальные выстрелы в пулеулавливатель «Скорость». Все выстрелы последовали без осечек и задержек, что указывает на пригодность патронов к стрельбе.

В Ы В О Д Ы:

1. Пистолет конструкции Токарева (ТТ) образца 1930/33 гг. калибра 7,62 мм, изъятый у Горбунова М. Г, является боевым нарезным короткоствольным огнестрельным оружием отечественного производства. На стволе пистолета обнаружены маркировочные обозначения серии и номера: «ЛН-127».

2. Исследуемый пистолет не исправен и для стрельбы не пригоден.

3. Два из пяти патронов, изъятых у Горбунова М. Г, относятся к стандартным винтовочным 7,92-мм патронам «Маузер» и являются штатными боеприпасами к длинноствольному нарезному огнестрельному оружию иностранного производства калибра 7,92мм. Остальные три патрона относятся к стандартным винтовочным 7,62-мм патронам отечественного производства (7,62х54) и являются штатными боеприпасами к винтовке образца 1891/30 гг., карабинам образца 1938-1944гг, самозарядной винтовке Токарева «СВТ-40», снайперской винтовке «СВД», ручному пулемету Дегтярева «ДП» и др. нарезному огнестрельному оружию данного калибра.  Исследуемые патроны для стрельбы пригодны.

### Вариант № 2.

На экспертизу представлено:

ствол со ствольной коробкой и затвором от охотничьего ружья 20 калибра, винтовочный ствол со ствольной коробкой и затвором калибра 7,92мм, магазин винтовки образца 1891/30гг, и пистолет «Браунинг» образца 1935 г. калибра 9мм №119177с одним магазином и 10 винтовочных патронов калибра 7,92мм, изъятые при обыске в квартире Будницкого В.И.

На экспертизу поставлены вопросы:

- Являются ли огнестрельным оружием стволы со ствольными коробками и затворами и пистолет «Браунинг» образца 1935 г. калибра 9мм №119177, изъятые при обыске в квартире Будницкого В.И. и пригодны ли они для стрельбы?

2. Являются ли боеприпасами 10 винтовочных патронов калибра 7,92мм, изъятых при обыске в квартире Будницкого В.И. и пригодны ли они для стрельбы?

(Вопросы даны в редакции эксперта с согласия следователя).

Обстоятельства дела кратко изложены в постановлении о назначении экспертизы.

И С С Л Е Д О В А Н И Е :

Пистолет и десять патронов поступили на исследование в конверте из плотной бумаги коричневого цвета, клапан которого заклеен и опечатан круглой печатью «Для пакетов №55». На конверте имеется надпись: «…по уг. делу № 38257…Браунинг, 10 патронов». Два ствола со ствольными коробками и затворами, а также магазин от винтовки 1891/30гг, поступили на исследование в газетном свертке, края которого заклеены и опечатаны той же печатью. На свертке имеется надпись: «Два ствола со ствольными коробками и магазин по уг. делу № 38257». Целостность упаковок и оттисков печати не нарушена. Поступившие объекты соответствуют их перечню, указанному в постановлении о назначении экспертизы.

Пистолет «Браунинг» образца 1935 г. «Хай Пауэр» калибра 9мм №119177, поступивший на исследование (см. фото 1), является боевым нарезным короткоствольным огнестрельным оружием бельгийского производства.

Наружные поверхности металлических частей пистолета оксидированы. На отдельных участках оксидировка нарушена и на них имеются следы коррозии в виде сыпи и мелких раковин. К рукоятке рамки пистолета двумя винтами крепятся деревянные щечки коричневого цвета с мелкой ромбовидной насечкой. На кожух - затворе, рамке пистолета и поверхности патронника ствола, выштампованы маркировочные обозначения: «119177». Кроме того, на кожух - затворе и рамке пистолета имеется немецкая маркировка в виде стилизованного изображения орла и букв с цифрами «WaA 140». Наличие немецкой маркировки указывает на то, что исследуемый пистолет изготовлен в Бельгии в период немецкой оккупации во время второй мировой войны (см. фото №2).

Принцип автоматики пистолета основан на отдаче ствола и затвора при коротком ходе ствола. Механизм запирания – качание ствола в вертикальной плоскости. Кожух и затвор составляют единое целое. Ударный механизм курково - ударникового типа с внешним расположением курка. Способ крепления ствола - с помощью прилива и двух полукольцевых выступов. Спусковой механизм с разобщителем. Возвратный механизм (возвратная пружина) расположен под стволом. Предохранители: флажковый, магазинный, постановка курка на предохранительный взвод. Прицел секторного типа с делением от 50 до 500 метров. Выбрасыватель пружинящий. Отражатель – выступ на рамке. Магазин сменный, коробчатый, двухрядный, емкостью на 13 патронов.

При опробовании взаимодействия частей и механизмов пистолета в собранном состоянии установлено, что они взаимодействуют правильно.

При неполной разборке и осмотре частей пистолета установлено: ствол длиной 118,5 мм имеет массивный прилив с отпирающим и запирающим выступами и два полукольцевых паза для соединения с кожух - затвором. Канал ствола имеет шесть нарезов правого направления средней степени изношенности. Расстояние между противоположными нарезами (калибр) составляет 9мм. На переднем срезе затвора следов обработки не имеется. Отражатель расположен на рамке пистолета. Форма рабочей поверхности трапециевидная, размером 1,4х3,1мм. Пистолет был собран.

При проверке взаимодействия частей и механизмов пистолета после сборки неисправностей в их работе не обнаружено.

Для определения пригодности пистолета к стрельбе он заряжался штатными боеприпасами – 9-мм патронами образца 08 «Парабеллум» (из коллекции ЭКЦ). Из пистолета было произведено пять выстрелов в пулеулавливатель «Скорость». Все выстрелы последовали без осечки и задержки, что указывает на пригодность пистолета к стрельбе.

Среди представленных 10 винтовочных патронов пять поступили в секциях пулеметной ленты, а остальные пять – отдельно (см. фото №3).

Патроны имеют длину 78 - 84мм, вес их колеблется от 22,9 до 26,1 гр. На поверхностях патронов имеются следы коррозии и ржавчины. Пули остроконечные, оболочечные. Оболочки изготовлены из металла серого и коричневого цветов. Диаметр ведущих частей пуль 8,22мм. Гильзы бутылочной формы с кольцевой проточкой около фланца, изготовлены из металла желтого и коричневого цветов. Фланец гильз невыступающий. Длина гильз 57мм, диаметр дульца 8,9-9мм, корпуса у ската 10,95мм, у проточки 11,95мм. Диаметр фланца 11,95мм. В капсюльные гнезда гильз вставлены капсюли из металла желтого и коричневого цветов. В средних частях капсюлей восьми гильз имеются круглые вмятины, похожие на следы бойка ударника. На донышках двух гильз выштампованы маркировочные обозначения: «44 40 …», «39 Р I …3 * 6», «S * 13 38 Р 442», «S * 7 38 Р 68», «S * 35 37 Р 186», «S * 6 38 Р143», «44 …», «S * 6 39 Р 163» (многоточием обозначены неразборчивые или уничтоженные коррозией элементы маркировки). На донышках двух гильз маркировочные обозначения не просматриваются. Способ крепления пуль с гильзами – сплошной обжим дульца гильзы. Некоторые пули частично выдвинуты из дульца гильз.

При опробовании прочности крепления пуль с гильзами установлено, что в четырех из десяти представленных патронов пули свободно извлекаются, а в гильзах отсутствует пороховой заряд. В остальных патронах крепление пуль с гильзами прочное.

Исследуемые патроны по форме, размерам, устройству, способу крепления пуль с гильзами и весу (с учетом отсутствия порохового заряда в четырех патронах) относятся к стандартным винтовочным 7,92-мм патронам «Маузер». Шесть из указанных патронов являются штатными боеприпасами к длинноствольному огнестрельному оружию иностранного производства калибра 7,92мм. Ввиду того, что в остальных четырех патронах отсутствует важный составной элемент – пороховой заряд, они боеприпасами не являются.

Для определения пригодности боеприпасов к стрельбе они заряжались в соответствующую систему оружия – 7,92-мм винтовку «Маузер», из которой производились экспериментальные выстрелы в пулеулавливатель «Скорость». Два выстрела последовали без осечек и задержек. Выстрелы остальными четырьмя патронами (после многократных ударов бойком по капсюлю) не последовали. При демонтаже данных патронов в них были обнаружены разложившиеся пороховые заряды.

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что  два патрона из шести, содержащих пороховой заряд, для стрельбы пригодны, а четыре – не пригодны.

Исследуемый ствол со ствольной коробкой от гладкоствольного охотничьего ружья 20 калибра (см. фото 4 вверху), изготовлен из металла светло-серого цвета. На поверхностях ствола и ствольной коробки имеются следы коррозии в виде сыпи и мелких раковин. Ствол имеет коническую форму и длину 720мм. Диаметр ствола в казенной части 25 мм, у дульного среза – 18мм. Канал ствола гладкий, сильно коррозирован. Ствольная коробка имеет фигурную форму и наибольшие размеры 32х40х225мм. В передней части ствольной коробки имеется разрезной целик. На внешних поверхностях ствола и ствольной коробки имеются следующие маркировочные обозначения: «К 7 0  50 … 43 20 1918г.» (многоточием обозначены неразборчивые элементы маркировки).  Крепление ствола к ствольной коробке – при помощи резьбы и шпильки. В ствольную коробку вставлен продольный скользящий затвор, изготовленный из металла с темным покрытием. Затвор состоит из стебля, курка, ударника, боевой пружины и соединительной планки. Боевая личинка и выбрасыватель отсутствуют.

Форма, размеры и конструкция ствола, ствольной коробки и затвора, а также наличие маркировочных обозначений указывают на то, что указанные детали являются частями переделочного охотничьего гладкоствольного ружья 20 калибра с продольным скользящим затвором, изготовленного на базе винтовки образца 1891/30гг. Отсутствие боевой личинки с выбрасывателем, а также деталей спускового механизма, необходимых для досылания патрона в патронник, запирания канала ствола, взведения затвора и спуска курка, дают основание признать представленные части ружья не исправными и для производства выстрелов не пригодными.

Винтовочный ствол со ствольной коробкой и затвором калибра 7,92мм (см. фото 4 в средней части) изготовлены из металла светло-серого цвета. На поверхностях указанных частей имеются следы коррозии в виде многочисленных глубоких раковин и мелкой сыпи. Ствол длиной 585мм крепится к ствольной коробке на резьбе. Диаметр ствола в казенной части 23,5мм у дульного среза – 15,4мм. Канал ствола сильно коррозирован и имеет шесть нарезов правого направления средней степени изношенности. Его калибр по полям составляет 7,92-7,95мм. Ствольная коробка имеет фигурную форму. В задней части ствольной коробки, снизу, смонтирован спусковой механизм, состоящий из спускового крючка, спускового рычага и пружины спускового рычага. В канал ствольной коробки вставлен продольный скользящий затвор, состоящий из стебля затвора, соединительной муфты, стопора с пружиной, курка, ударника, боевой пружины и предохранителя. Выбрасыватель отсутствует.

Форма, размеры и конструкция указанных частей и деталей свидетельствуют о том, что они являются частями 7,92-мм магазинной винтовки системы «Маузера» образца 1898г.

При проверке работы имеющихся частей ударно-спускового механизма установлено, что в целом они взаимодействуют правильно.

Для определения пригодности ствола со ствольной коробкой и затвором к стрельбе в патронник ствола досылались 7,92-мм винтовочные патроны «Маузера» (из коллекции ЭКЦ). Из частей винтовки было произведено три экспериментальных выстрела в пулеулавливатель «Скорость». Все выстрелы последовали без осечки и задержки. После каждого выстрела, ввиду отсутствия выбрасывателя, стреляные гильзы извлекались шомполом. В результате экспериментальной стрельбы было установлено, что исследуемой ствол со ствольной коробкой и затвором 7,92-мм винтовки «Маузера» пригоден для производства выстрелов.

Магазин винтовки образца 181/30гг. (см. фото 4 внизу) изготовлен из металла темно-серого цвета и состоит из короба, угольника, спусковой скобы, крышки и подающего механизма. На крышке короба имеются маркировочные обозначения: «44719», «8981». Исследуемый магазин предназначен для помещения пяти винтовочных патронов с однорядным расположением и их подачи в ствольную коробку.

В Ы В О Д Ы :

1,2. Пистолет «Браунинг» образца 1935 г. («Хай Пауэр») калибра 9мм №119171 с одним магазином, изъятый при обыске в квартире Будницкого В.И., является нарезным короткоствольным огнестрельным оружием бельгийского производства. Пистолет пригоден для стрельбы штатными боеприпасами – 9-мм патронами образца 08 («Парабеллум»).

Ствол со ствольной коробкой и затвором 20 калибра являются частями переделочного гладкоствольного охотничьего ружья 20 калибра, изготовленного на базе винтовки образца 1981/30гг. В представленном состоянии указанные части для производства выстрелов не пригодны.

Ствол со ствольной коробкой и затвором калибра 7,92мм являются частями 7,92-мм магазинной винтовки системы «Маузера» образца 1898г. Указанные части пригодны для производства отдельных выстрелов 7,92-мм патронами «Маузер». Ввиду того, что в затворе отсутствует выбрасыватель, стреляные гильзы после каждого выстрела необходимо извлекать шомполом.

Магазин винтовки образца 1981/30гг. предназначен для помещения в его полость пяти винтовочных патронов с однорядным расположением и их подачу в ствольную коробку винтовки.

3. Десять представленных винтовочных патронов относятся к стандартным 7,92-мм винтовочным патронам «Маузер», причем шесть из них являются боеприпасами к длинноствольному нарезному огнестрельному оружию иностранного производства калибра 7,92мм. и для стрельбы пригодны. Остальные четыре патрона боеприпасами не являются, поскольку в них отсутствует важный составной элемент патрона – пороховой заряд. Данные патроны для стрельбы не пригодны.

### Вариант № 3.

На экспертизу представлено:

1. Пистолет  без номера с магазином и глушителем, изъятый при обыске у Владимирова С. В..

На разрешение экспертизы  поставлены следующие вопросы:

1. К какому виду и образцу оружия относится представленный на экспертизу пистолет? Каким способом он изготовлен?

2. Исправно ли данное оружие и пригодно ли оно для стрельбы?

3. Не подвергались ли уничтожению маркировочные обозначения на частях пистолета, если да, то какие именно?

4. Возможно ли установить заводской номер представленного на экспертизу пистолета?

5. Подвергался ли представленный на экспертизу пистолет конструктивным изменениям?

6. Сколько времени прошло с момента последнего выстрела?

(Вопросы даны в редакции эксперта с согласия следователя).

Обстоятельства дела кратко изложены в постановлении о назначении экспертизы.

И С С Л Е Д О В А Н И Е:

Объекты, поступившие на исследование, упакованы в полиэтиленовый пакет белого цвета. Горловина пакета перевязана шпагатом серого цвета, свободные концы которого заклеены двумя отрезками белой бумаги и заверены подписями от имени следователя и понятых.

Представленный пистолет имеет следующие размерные характеристики: длина - 162 мм, высота - 126 мм, ширина - 28мм (см. фото №1,2,3). Вес пистолета 668 гр.

Пистолет состоит из следующих  основных частей и механизмов: рамки со стволом и рукояткой, кожух-затвора, ударно-спускового механизма, возвратной пружины, накладки пистолетной рукоятки и магазина. Все детали пистолета изготовлены из металла, наружная поверхность которых на отдельных участках имеет покрытие черного цвета. Накладка рукоятки изготовлена из полимерного материала коричневого цвета, имеет ромбовидную насечку и изображение рельефно-выступающей пятиконечной звезды в круге.

На узлах и деталях пистолета имеются следующие маркировочные обозначения:

- на рамке сверху-«6» - технологическое клеймо;

- на спусковой скобе сверху «3» - технологическое клеймо.   Какие-либо другие маркировочные обозначения отсутствуют.

Ствол пистолета соединяется с рамкой прессовой посадкой без фиксации штифтом и имеет следующие характеристики: длина ствола - 95мм, наружный диаметр ствола в казенной части - 16,3 мм, в дульной части - 12,9 мм. Внутри ствола расположены четыре правонаклонных нареза, диаметр по полям нарезов - 9,0 мм, по нарезам  9,2 мм, длина  патронника – 14,5 мм, диаметр патронника – 10 мм. Со стороны дульного среза на внешней поверхности ствола имеется резьба на длину 6 мм. Внешний диаметр ствола на участке резьбы - 11 мм.

Принцип автоматики пистолета основан на отдаче свободного затвора. Механизм запирания - массивный кожух-затвор, подпираемый возвратной пружиной. Кожух и затвор составляют одно целое. Ударно-спусковой механизм курково-ударникового типа двойного действия с открытым расположением курка. Механизм удаления стреляных гильз - гнетковый выбрасыватель, отражателем служит выступ затворной задержки.

Предохранитель - флажковый и, кроме того, курок автоматически становится на предохранительный взвод после его спуска.

Магазин сменный, коробчатый, однорядный, емкостью на 8 патронов. На его левой боковой поверхности расположено цифровое обозначение –  «7729-1».

На поверхности кожух - затвора имеются мелкие раковины различной формы и размеров. Кроме того, внешние поверхности кожуха-затвора и рамки с рукояткой имеют потертости. Осмотром указанной детали пистолета с использованием микроскопа «МБС-2» в различных режимах освещения при увеличении до 32 крат на поверхности патронного упора затвора и выступах досылателя обнаружены следы грубой механической обработки в виде хаотично расположенных групп трасс.

При проверке взаимодействия частей и механизмов пистолета до разборки установлено, что они взаимодействуют правильно.

При сравнении конструктивных особенностей и имеющихся маркировочных обозначений на пистолете, представленном на исследование с данными содержащимися в криминалистической литературе, а также с образцами пистолетов, находящихся в натурной коллекции ЭКЦ МВД РФ, установлены совпадения:

-кожуха-затвора с кожухом-затвором газового пистолета «6П42»;

-пистолетной рамки - с рамкой газового пистолета «ИЖ-79».

Конструктивные признаки и размерные характеристики ствола и патронника дают основание для вывода о том, что в качестве боеприпасов для стрельбы из данного пистолета могут быть использованы 9-мм патроны к пистолету конструкции Макарова (ПМ).

Глушитель исследуемого пистолета имеет цилиндрический корпус из металла серого цвета без покрытия (см. фото №1,2,4,5). Внешний диаметр цилиндра - 33 мм, длина -140 мм, вес-355 гр. На его внешней поверхности, за исключением участка в средней части длиной 42 мм, наблюдается рельефная насечка, образующая ромбовидные элементы. Цилиндр по продольной осевой линии имеет сквозное отверстие, с одной стороны диаметром 12 мм, а с противоположной - трубчатый выступ длиной 11 мм, внутренний диаметр которого составляет 11,5 мм, внешний - 13мм. На внутренней поверхности трубки расположена резьбовая нарезка на длину 10 мм.

В результате демонтажа глушителя  установлено, что в переднюю часть цилиндра (сторона без выступа) ввернута заглушка толщиной 7,7 мм с отверстием в центральной части диаметром 12 мм. С противоположной стороны в цилиндре установлена металлическая трубчатая вставка общей длиной 90,5мм, внешним диаметром 12,7 мм, внутренним диаметром 9,4 мм, с двумя выступающими фланцами, один из которых внешним диаметром 26,8 мм и толщиной 2,6 мм, расположен впереди. Второй фланец находится на расстоянии 68 мм от переднего, толщиной 8 мм с резьбовой нарезкой на внешней поверхности, с помощью которой фиксируется внутри цилиндра. Трубчатая вставка имеет 12 поперечно расположенных сквозных отверстий диаметром 4,4 мм. На внешнюю поверхность трубчатой вставки намотана полоска металлической сетки шириной 54 мм с ячейкой около 1 мм. Между передним фланцем трубчатой вставки и передней заглушкой цилиндра  установлены шесть шайбообразных прокладок с неровными краями, внешним диаметром около 28 мм, толщиной около 7 мм, с отверстием в центральной части диаметром около 6 мм, изготовленные из резины темного цвета. Толщина стенок цилиндра – 2,5 мм.

Конструктивные особенности, материал и характер обработки поверхностей деталей, позволяют сделать вывод о том, глушитель изготовлен самодельным способом с использованием промышленного оборудования и является приспособлением для глушения  звука выстрела.

С целью решения вопроса о пригодности пистолета для стрельбы, а также последующего анализа механизма следообразования на пулях, производилась экспериментальная стрельба шестью 9-мм патронами к пистолету Макарова (из натурной коллекции патронов ЭКЦ МВД России), с использованием глушителя, представленного на исследование и без него.

Экспериментальная стрельба производилась на установке «Скорость» в волоконный пулеулавливатель. Всего было произведено шесть выстрелов. Выстрелы произошли без осечек,  задержек и разрушений конструкции. Начальная скорость полета снаряда измерялась с помощью регистратора скорости модели «РС-4» на расстоянии 1 м от дульного среза ствола, при этом средняя величина начальной скорости пули составила 321 м/с, а удельная кинетическая  энергия снаряда - 4,7 Дж/мм2, что значительно превышает минимальный энергетический критерий                                                                                                                                             поражаемости   человека (0,5 Дж/мм2), принятый в судебной медицине.

Исследованием пуль, выстреленных  из данного пистолета под микроскопом «МБС-2» (увеличение до 42 крат) установлено, что на их  ведущих поверхностях отобразились следы четырех правонаклонных полей нарезов шириной 2,1-2,3 мм, угол наклона составляет около 6 градусов 20 мин. (измерения линейных и угловых величин проводились с помощью инструментального микроскопа ИМЦЛ 100х50).  В следах отобразились бороздки боевых и холостых граней полей. Между следами полей нарезов отобразились следы дна нарезов в виде групп трасс средней степени выраженности. Слева от следов полей нарезов наблюдаются первичные следы в виде мелких и отдельных крупных трасс, параллельных продольной оси пули. Характер следов типичен для оружия, имеющего среднюю степень изношенности.

Сравнительным исследованием конструктивных особенностей и размерных характеристик ствола исследуемого пистолета с данными содержащимися в справочнике эксперта-криминалиста: «Современное отечественное оружие военных образцов и патроны к нему», изд. ЭКЦ МВД РФ М., 1996 г, а также с  оружием из натурной коллекции ЭКЦ МВД России,  установлены совпадения параметров ствола исследуемого пистолета с параметрами стволов 9-мм пистолетов конструкции Макарова (ПМ).

Таким образом, результаты исследования материальной части пистолета и его баллистических характеристик дают основания для выводов о том, что  представленный на исследование пистолет может быть классифицирован как самодельное короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, изготовленное с использованием деталей газовых пистолетов «6П42» и «ИЖ-79». В качестве ствола мог быть использован частично переделанный ствол от пистолета конструкции Макарова (ПМ). Пистолет пригоден для стрельбы стандартными 9-мм патронами к пистолету Макарова.

Что касается определения исправности пистолета, то в отношении объектов самодельного изготовления данный вопрос не решается.

Следов механического удаления маркировочных обозначений на пистолете, магазине и глушителе не обнаружено. Для выявления возможных скрытых участков удаленной маркировки поверхности затвора и рамки в местах расположения маркировок на пистолетах “6П42”, “ИЖ-79” полировали с помощью пасты ГОИ. Затем подвергали отполированные поверхности травлению реактивом состава: азотная кислота концентрированная, уксусная кислота концентрированная, спирт этиловый в соотношении 1:1:2. В результате на рамке и затворе пистолета  следов удаленных маркировочных обозначений  выявлено не было.

Давность производства выстрелов определить не представляется возможным ввиду отсутствия научно обоснованных методик.

В Ы В О Д Ы :

1,2,5. Пистолет без номера с магазином и глушителем, изъятый при обыске у Владимирова С. В, изготовлен самодельным способом с использованием частей и деталей газовых пистолетов «6П42» и «ИЖ-79». В качестве ствола мог быть использован ствол пистолета конструкции Макарова (ПМ), не прошедший полного цикла технологической обработки. Пистолет является самодельным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, пригодным для производства  выстрелов стандартными 9-мм патронами к пистолету конструкции Макарова (ПМ) как с использованием глушителя звука выстрела, так и без него. Вопрос об исправности в отношении объектов самодельного изготовления не решается.

3,4. На рамке и затворе представленного пистолета выявлены технологические клейма, а на магазине – маркировка «7729-1». Цифры «7729» могут быть номером пистолетов перечисленных моделей, использованных при изготовлении  пистолета, представленного на исследование. Решить данный вопрос в категорической форме не представляется возможным, ввиду того, что магазин является сменной частью пистолета. Следов уничтожения  маркировочных обозначений на частях и деталях пистолета  не выявлено.

6. Давность производства выстрелов определить не представляется возможным ввиду отсутствия научно обоснованных методик для решения данного вопроса.

### Вариант № 4.

На экспертизу представлено:

1. Патроны калибра 9мм в количестве 8 штук, изъятые у Смирнова А. В..

На разрешение экспертизы  поставлены вопросы:

1. К какому образцу относятся представленные патроны и для стрельбы из какого оружия предназначены?

2. Каким способом изготовлены данные патроны?

3. Являются ли данные патроны  боеприпасами?

4. Пригодны ли они к стрельбе?

(Вопросы даны в редакции эксперта с согласия следователя).

Обстоятельства дела кратко изложены в постановлении о назначении экспертизы.

И С С Л Е Д О В А Н И Е:

Объекты, поступившие на исследование, упакованы в полиэтиленовый пакет черного цвета. Горловина пакета перетянута нитью зеленого цвета, свободные концы нити склеены двумя отрезками белой бумаги, на  одном из которых имеются подписи от имени следователя  и понятых.

Представленные патроны (см. фото 1) имеют длину 24,8 - 24,9 мм и вес  9,6 гр.

Пули патронов оболочечные с полусферической головной частью. Оболочки пуль изготовлены из металла красно-коричневого цвета, похожего на томпак. Диаметр ведущих частей пуль составляет 9,25 мм. Гильзы патронов цилиндрической формы  с кольцевой проточкой около фланца, изготовлены из металла красно-коричневого цвета, похожего на томпак. В капсюльных гнездах гильз расположены капсюли центрального боя, изготовленные из металла желтого цвета. Длина гильз патронов составляет 18,1 - 18,2 мм, наружный диаметр корпуса гильз - 9,9 мм,  диаметр фланцев гильз - 9,95 мм.  Крепление пуль с гильзами - тугая посадка пули в гильзе. На донышках гильз выштампованы  маркировочные обозначения: на пяти гильзах – «539  92», на шестой  – «539 91», на седьмой – «539 83», на восьмой – «539 65»,  где первая группа цифр - обозначает номер завода-изготовителя, вторая – последние две цифры года выпуска.

По своим конструктивным особенностям исследуемые патроны относятся к стандартным 9-мм патронам к пистолету конструкции Макарова (ПМ) и являются штатными боеприпасами  к 9-мм пистолетам конструкции Макарова (ПМ), Стечкина (АПС), ПА-63, пистолетам-пулеметам “Кедр”,  “Клин”, “Кипарис”, “ПП-90”  и другому нарезному огнестрельному оружию данного калибра.

Для решения вопроса о пригодности исследуемых патронов к стрельбе, они заряжались в 9-мм пистолет конструкции Макарова (ПМ) из натурной коллекции огнестрельного оружия ЭКЦ МВД РФ и отстреливались в волоконный пулеулавливатель «ПУ-1» с одновременным замером начальной скорости полета снаряда (пули) при помощи системы измерения скорости (СИС). Все выстрелы последовали без осечек и задержек. Начальная скорость полета снарядов (пуль) составила 312 - 315 м/с.

Результаты экспериментальной стрельбы свидетельствуют о том, что все представленные 8 патронов для стрельбы пригодны.

В Ы В О Д Ы :

1-4. Представленные на исследование 8 патронов, изъятые у Смирнова А. В, относятся к стандартным 9-мм патронам к пистолету конструкции Макарова (ПМ) и являются штатными боеприпасами  к 9-мм пистолетам конструкции Макарова (ПМ), Стечкина (АПС), ПА-63, пистолетам-пулеметам “Кедр”,  “Клин”, “Кипарис”, “ПП-90”  и  другому нарезному огнестрельному оружию данного калибра. Все  патроны для стрельбы пригодны.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

ПО ВЫСТРЕЛЕННЫМ ПУЛЯМ И СТРЕЛЯНЫМ ГИЛЬЗАМ

### Вариант № 5

На экспертизу представлены:

1. Автомат «АК-74» без номера с 1 магазином, изъятый при обыке у Аглеримяна А.А.

2. Две гильзы калибра 5,45мм, изъятые с места происшествия после нападения на автобус «Икарус-255» государственный номер Х 93 ЕЕ 23 RUS.

3. Одна гильза калибра 5,45мм, изъятая при осмотре места происшествия после   нападения на водителей и пассажиров автобуса «Вольво», государственный номер Х 989 ВТ 23 RUS.

На разрешение экспертизы поставлен вопрос:

1.  Не стреляны ли представленные  гильзы калибра 5,45мм в одном и том же экземпляре оружия, а именно в автомате АК-74 без номера, изъятым при обыке у Аглеримяна А.А.?

(Вопросы даны в редакции эксперта с согласия следователя).

Обстоятельства дела кратко изложены в постановлении о назначении экспертизы.

И С С Л Е Д О В А Н И Е:

Материалы и объекты исследования представлены в отдел баллистических экспертиз и исследований нарочным. Автомат “АК-74” калибра 5,45мм представлен в неупакованном виде. Гильзы, изъятые с мест происшествий, поступили в упакованном виде – в конвертах, которые заклеены, опечатаны круглой печатью «Для пакетов» и заверены подписями от имени следователя и понятых. Упаковки видимых повреждений не имеют.

Две, изъятые при осмотре места происшествия после нападения на водителей и пассажиров автобуса «Икарус»(см. фото 1) и гильза, изъятая при осмотре места происшествия после нападения на водителей и пассажиров автобуса «Вольво» (см. фото 2) - бутылочной формы с кольцевой проточкой у фланца, изготовлены из металла серого цвета и покрыты зеленым лаком. На корпусе гильз расположены цифровые надписи в виде царапин “525”. На корпусе и скате гильз наблюдается значительная деформация корпуса гильз виде вмятин, наличие отдельных царапин и групп трасс, как на корпусе, так и на фланце. Длина гильз 39,5мм, диаметр корпуса наибольший 10,5мм,   фланца 10мм. На дне гильз выштампованы маркировочные обозначения:” 17  96”, где первые две цифры - шифр завода-изготовителя, вторые  - последние две цифры года выпуска.

По своим конструктивным особенностям исследуемые гильзы являются частями стандартных 5,45-мм военных патронов (5,45х39), предназначенных для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов Калашникова калибра 5,45мм.

Микроскопическим исследованием поверхностей гильз под микроскопом «МБС-2» при увеличение до 56х установлено:

-на поверхности капсюлей гильз имеются следы бойка в виде вдавленных вмятин круглой формы с полусферическим дном диаметром 2мм;

-вокруг следа бойка отобразился след патронного упора затвора в виде концентрических валиков и бороздок различной ширины и конфигурации;

-на краю дна гильз расположены вмятины, по форме близкие к треугольной, наибольшими размерами  1,5х1,5мм - след отражателя;

-диаметрально противоположно следу отражателя, на боковой поверхности фланца и в проточке гильзы, имеются следы  в виде отдельных царапин, групп трасс и вмятин  на участке шириной около 5мм - следы зацепа выбрасывателя;

-угол между следом отражателя и следом зацепа выбрасывателя составляет -175 градусов;

В следах отобразились особенности микрорельефа следообразующих поверхностей частей и деталей оружия в виде бугорков, впадин и трасс различного направления, размеров и степени выраженности.

Признаки, отобразившиеся в следах на исследуемых гильзах, устойчивы, существенны и в своей совокупности достаточны для идентификации конкретного экземпляра оружия.

Форма, размеры, расположение, а также взаиморасположение следов на гильзах указывают на то, что исследуемые гильзы могли быть стреляны в автоматах: «АК74», «АКС74», «АКС74У», либо в ручных пулеметах «РПК74», «РПКС74» конструкции Калашникова калибра 5,45мм.

Представленный на исследование автомат конструкции Калашникова «АК74» без номера (см.  фото 3), поступил на исследование в собранном  виде, затвор в крайнем переднем положении, патроны, как в патроннике, так и в магазине отсутствуют. Данный автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой, затворной рамы с затвором и возвратной пружиной, газовой трубки со ствольной накладкой крышки ствольной коробки  и магазина.

Наружные поверхности металлических частей автомата имеют защитное покрытие черного цвета. На отдельных участках наблюдаются потертости и вмятины.

Рукоятка автомата изготовлена из полимерного материала коричневого цвета, на боковых поверхностях которой имеется мелкая ромбовидная насечка. Цевье и накладка газовой трубки изготовлены из древесины, покрытой снаружи лаком темно - коричневого цвета. Части, изготовленные из древесины, также имеют потертости и незначительные вмятины. На ствольной коробке, затворной раме и затворе маркировка уничтожена, о чем свидетельствуют следы грубой обработки на участках ее расположения.

Опробованием работы частей и механизмов автомата в собранном состоянии установлено, что они взаимодействуют правильно.

При разборке автомата установлено, что все его детали (за исключением  дульного тормоза-компенсатора и приклада) в наличии и без повреждений.

Автомат был собран. Опробованием  работы его частей и механизмов после сборки установлено, что они взаимодействуют так же, как и до разборки.

Для решения вопроса не стреляны ли представленные гильзы в исследуемом автомате данный автомат заряжался пятью 5,45-мм военными патронами (штатными боеприпасами) из коллекции ЭКЦ и отстреливался в пулеулавливатель «ПУ-1М». Все выстрелы следовали без осечек и задержек, в результате чего были получены пять стреляных гильз с экспериментальными следами частей и деталей автомата.

При сравнении под микроскопом “Leitz” следов на  гильзах, изъятых с мест происшествий, со следами на гильзах, полученных в ходе экспериментальной стрельбы из исследуемого автомата установлены совпадения по форме, размерам, расположению, взаиморасположению и степени выраженности следов, а также  по особенностям микрорельефа следообразующих частей и деталей оружия, отобразившимся в следах (см. фото 4, 5).

Установленные совпадения в своей совокупности устойчивы, существенны, образуют индивидуальный комплекс признаков и являются достаточными для категорического положительного вывода о том, что исследуемые гильзы стреляны в одном  экземпляре  оружия – в 5,45-мм автомате конструкции Калашникова «АК74» без номера, изъятым при обыске у Аглеримяна А.А.

Наряду  с выявленными совпадениями, при сравнении выявлены отдельные различия в степени выраженности следов, а также в наличии, отсутствии или степени выраженности некоторых частных признаков, которые на сделанный положительный вывод не влияют, а объясняются различными условиями механизма следообразования при производстве выстрелов, обусловленными отличиями в состоянии канала ствола оружия, качестве и количестве пороховых зарядов и капсюльных составов патронов, некоторыми отклонениями в наружных размерах патронов, и т.п.

В Ы В О Д Ы:

Две гильзы калибра 5,45мм, изъятые при осмотре места происшествия после нападения на водителей и пассажиров автобуса «Икарус-255» государственный номер Х 931 ЕЕ 23 RUS и одна гильза, изъятая при осмотре места происшествия после нападения на водителей и пассажиров автобуса «Вольво», государственный номер Х 989 ВТ 23 RUS, стреляны в одном и том же экземпляре оружия - в 5,45-мм автомате конструкции Калашникова «АК-74» без номера, изъятым при обыске у Аглеримяна А.А.

### Вариант № 6

На  экспертизу представлены:

1. 2 пули, изъятые при осмотре места происшествия по факту убийства Семенова А.Г. по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 17.

2. Пистолеты  конструкции Макарова  (ПМ) калибра 9мм №  ЕН 1540 1970 года выпуска и  № ГХ 1845 1973 года выпуска.

На разрешение экспертизы поставлен вопрос:

1. Не выстрелены ли пули, изъятые по факту убийства Семенова А.Г. в ходе осмотра места происшествия  по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 17, из  представленных на экспертизу пистолетов конструкции Макарова (ПМ) калибра 9мм?

(Вопросы даны в редакции эксперта с согласия следователя).

Обстоятельства дела кратко изложены в постановлении о назначении экспертизы.

И С С Л Е Д О В А Н И Е :

Пистолеты на исследование поступили в двух конвертах из бумаги белого и светло-коричневого цветов. Клапаны конвертов заклеены. На лицевых сторонах конвертов нанесены пояснительные надписи: « Пистолет Макарова ЕН 1540 из учеб. центра М.О. Егорьевск», « ПМ-1845, 1973 г.в. серия РХ изъят  в дежурной части ГУВД АМО». 2 пули, изъятые с места происшествия поступили в прозрачном полиэтиленовом пакете, заклеенном с четырех сторон, в который вложен лист бумаги белого цвета с нанесенной на него пояснительной надписью: «119664 убийство Семенова». Упаковки видимых нарушений не имеют. Поступившие объекты соответствуют их перечню и количеству, указанному в постановлении о назначении экспертизы.

Две исследуемые пули (см. фото 1) – оболочечные, с полусферической головной частью, имеют длину 12,3мм и вес 6,0г. Оболочки пуль изготовлены из металла коричневого цвета, сердечник – из металла светло-серого цвета. Диаметр ведущей части  пуль – 9,25мм.

Конструктивные особенности исследуемых пуль свидетельствуют о том, что они являются составными частями 9-мм патронов (9х18) к пистолетам конструкции Макарова (ПМ) и Стечкина (АПС).

Исследованием пуль под микроскопом «МБС-10»  (при увеличении до 56х) установлено, что на их ведущих частях имеются  по четыре следа правонаклонных полей нарезов шириной 2,2 – 2,4 мм, угол наклона составляет около 5050” (измерения проводились с помощью инструментального микроскопа ИМЦЛ 100Х50). В следах отчетливо отобразились  бороздки боевых и холостых граней полей. Кроме того, в следах полей нарезов наблюдается микрорельеф в виде трасс, состоящих из валиков и бороздок, различных по ширине, глубине и высоте. Слева от следов полей нарезов наблюдаются слабовыраженные первичные следы в виде мелких валиков и бороздок, идущих параллельно продольной оси пуль. Между следами полей нарезов отобразились следы дна нарезов  в виде отдельных трасс, параллельных следам боевых граней полей нарезов. Характер следов типичен для оружия, имеющего среднюю степень износа канала ствола.

Признаки, отобразившиеся в следах на исследуемых пулях, устойчивы, индивидуальны и в своей совокупности достаточны для идентификации конкретного экземпляра оружия.

Количество, направление, ширина и угол наклона следов полей нарезов свидетельствуют о том, что исследуемые пули могли быть выстрелены из  пистолета Макарова (ПМ),  автоматического пистолета Стечкина (АПС), пистолета ИЖ-70 и другого нарезного огнестрельного оружия, имеющего аналогичные параметры канала ствола калибра 9мм.

Пистолеты Макарова (ПМ), представленные на исследование (см. снимки 2, 3) относятся к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию отечественного производства.

Наружные поверхности металлических частей пистолетов оксидированы, на отдельных участках  поверхности защитное покрытие нарушено. На левой боковой поверхности кожухов - затворов и на левой боковой поверхности пистолетных рамок нанесены следующие маркировочные обозначения: на первом пистолете – «ЕН 1540» и «ЕН 1540   1970  пс  лх», на втором – «ГХ 1845» и «ГХ 1845   1973  пс  л» соответственно. Щечки рукояток пистолетов изготовлены из синтетического материала коричневого и черного цветов, на  поверхностях щечек нанесена мелкая ромбовидная насечка  и (на первом пистолете) рельефное изображение пятиконечной звезды в центре круга. Магазины у пистолетов отсутствуют.

Опробованием работы частей и механизмов пистолетов установлено, что они взаимодействуют правильно.

В результате разборки пистолетов установлено – стволы длиной 93 мм имеют канал с 4 нарезами правого направления. Внутренний диаметр каналов стволов со стороны дульного среза по противоположным полям нарезов составляет 9 мм. Стволы имеют незначительную степень изношенности.  Кончики бойков ударников имеют полусферическую форму. На кончике бойка ударника 9-мм пистолета ПМ № ЕН 1540, 1970 года выпуска – видны следы грубой механической обработки (следы зачистки) в виде хаотично расположенных мелких групп трасс. Отсутствия, замены, поломок, значительного износа частей пистолета, а также каких-либо других внесенных изменений в конструкции его деталей, за исключением кончика бойка пистолета ЕН 1540, выявлено не было.

Пистолеты были собраны, опробованием работы их частей и механизмов установлено, что они взаимодействуют также,  как и до разборки.

Для решения вопроса о том, не выстрелены ли пули, изъятые при осмотре места происшествия, из  представленных на экспертизу пистолетов конструкции Макарова (ПМ) калибра 9мм, пистолеты заряжались  9-мм патронами к пистолету Макарова (ПМ) в количестве 5 штук каждый (из коллекции ЭКЦ) и отстреливались в пулеулавливатель «ПУ-1М». Ввиду отсутствия магазинов, патроны вставлялись непосредственно в патронники стволов через паз в кожухе-затворе. Все выстрелы следовали без осечек и задержек, что свидетельствует о пригодности данных пистолетов к стрельбе.

В результате экспериментальной стрельбы были получены экспериментальные пули со следами от частей и деталей исследуемых 9-мм пистолетов Макарова.

При сравнении следов на исследуемых и экспериментальных пулях, выстреленных из двух представленных пистолетов Макарова (ПМ), установлены совпадения следов на исследуемых пулях со следами на экспериментальных пулях, выстреленных из пистолета Макарова (ПМ) № ЕН 1540 1970 года выпуска,  по общим признакам - направлению, количеству, ширине и углу наклона следов полей нарезов и нарезов, их степени выраженности, форме  начал и окончаний следов  полей нарезов и нарезов, а также по частным признакам – особенностям микрорельефа канала ствола, отобразившимся в следах (форме, размерам, расположению и взаиморасположению валиков и бороздок).

Выявленные совпадающие признаки устойчивы, существенны, образуют индивидуальную совокупность и являются достаточными для категорического положительного вывода о том,  что две исследуемых пули, изъятые при осмотре места происшествия, выстрелены из представленного 9-мм пистолета Макарова (ПМ) № ЕН 1540 1970 года выпуска.

В Ы В О Д Ы :

- Две пули, изъятые при осмотре места происшествия по факту убийства Семенова А.Г. по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 17, выстрелены из пистолета конструкции Макарова (ПМ) калибра 9мм № ЕН 1540 1970 года выпуска.

### Вариант № 7

На экспертизу представлено:

- Пуля, изъятая из трупа Романченко Т.В.

На разрешение экспертизы поставлены вопросы:

- Составной частью какого патрона является пуля, извлеченная из трупа    Романченко Т.В.?

- «Из какого оружия выстрелена данная пуля?»

(Вопросы даны в редакции эксперта с согласия следователя).

Обстоятельства дела кратко изложены в постановлении о назначении экспертизы.

И С С Л Е Д О В А Н И Е:

Пуля поступила на исследование в почтовом конверте, клапан которого заклеен и опечатан прямоугольным штампом Прокуратуры Севастопольского р-на г. Москвы. На оттисках штампа имеются две нерасшифрованных подписи. С лицевой стороны конверт снабжен пояснительной надписью: «Уголовное дело № 57157 пуля, убийство Романченко Т.В.»

Поступившая на исследование пуля (см. фото 1), - безоболочечная, изготовлена из серого мягкого металла, по внешним признаком напоминающего свинец. Пуля существенно деформирована и расплющена в головной части. По форме пуля близка к цилиндрической. В донышке имеется коническое углубление. Наибольшие размеры пули 16,5х15 мм, диаметр ведущей части в наименее деформированном месте составляет 7,85 мм. Вес пули 6,5 г. На ведущей части также имеется три рельефных пояска («накатки») шириной 0,8-1 мм, расположенных на расстоянии 2 мм друг от друга. На поверхностях пули имеются следы бурого вещества, похожего на кровь.

Конструктивные особенности пули (с учетом деформации) свидетельствует о том что, она является стандартной пулей 7,62-мм спортивного револьверного патрона. Спортивный револьверный патрон разработан для стрелковых соревнований на базе боевого 7,62-мм патрона к револьверу «Наган», отличается от последнего безоболочечной пулей и несколько меньшим зарядом пороха.

При исследовании пули под микроскопом «Лейц» установлено что, на ее ведущей части имеются четыре правонаклонных следа полей нарезов. Во всех четырех следах полей нарезов отчетливо отобразились бороздки от боевых и холостых граней полей нарезов. В следах полей нарезов наблюдается исчерченность в виде мелких и отдельных крупных, несколько сглаженных, бороздок, идущих параллельно следам от боевых граней. Ширина следов полей нарезов колеблется о 1,8 до 1,85 мм, угол примерно равен 5о4”. С левой стороны следов полей нарезов отобразились первичные следы, идущие параллельно продольной оси пули. Поскольку головная часть пули расплющена и деформирована, верхние части первичных следов не сохранились. На участках же не подвергшихся деформации каких либо отчетливых признаков микрорельефа канала ствола не отобразилось.

Признаки канала ствола, отобразившиеся в следах на пуле, устойчивы, образуют индивидуальный комплекс и достаточны для идентификации конкретного образца оружия.

Характер отображения следов канала ствола на пуле свидетельствует о том, что она выстрелена из оружия, имеющего малоизношенный канал ствола.

Количество, направление, ширина и угол наклона следов полей нарезов указывает на то, что исследуемая пуля могла быть выстрелена из револьвера системы «Наган» калибра 7,62 мм, как боевого, так и спортивного образцов.

В Ы В О Д Ы :

1. Пуля, изъятая из трупа Романченко Т.В., является стандартной пулей 7,62 мм спортивного револьверного патрона.

Спортивный револьверный патрон разработан для стрелковых соревнований на базе боевого 7,62-мм патрона к револьверу «Наган», отличается от последнего безоболочечной пулей и несколько меньшим зарядом пороха.

2. Исследуемая пуля могла быть выстрелена из револьвера системы «Наган» калибра 7,62 мм, как боевого, так и спортивного образцов.

СЛЕДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

### Вариант № 8

На экспертизу представлено:

- Пуля, обнаруженная при осмотре места происшествия недалеко от трупа Даниловой А.В, в месте пересечения Киевского шоссе с МКАД (в постановлении пуля названа пулей типа «Жакан»).

- Куртка Даниловой А.В. с повреждениями.

На разрешение эксперта поставлены вопросы:

- К какому виду относится представленная пуля? Каков ее калибр, способ изготовления?

- Из какого оружия выстрелена пуля?

- Являются ли повреждения на куртке Даниловой А.В. огнестрельными?

- Если повреждения огнестрельные, то какова последовательность их нанесения?

- С какой дистанции произведен выстрел (выстрелы), под каким углом и из какого оружия? Каким порохом были снаряжены патроны?

- Могли ли данные повреждения быть образованы представленной пулей?

- На каком уровне стреляющий должен был держать оружие?

(Вопросы перегруппированы и отредактированы экспертом с согласия следователя)

Обстоятельства дела кратко изложены в постановлении о назначении экспертиз.

И С С Л Е Д О В А Н И Е:

Пуля поступила на исследование в почтовом конверте, клапан которого заклеен, но не опечатан. На лицевой стороне конверта имеется пояснительная надпись: «Пуля, типа «Жакан, изъятая при осмотре места происшествия на тропинке в лесопарке 28.09.1988г.», а также подписи от имени следователя и двух понятых (подписи не расшифрованы). Куртка Даниловой А.В. поступила на исследование в прозрачном полиэтиленовом пакете, клапан которого прошит белыми нитками. Концы ниток заклеены и опечатаны прямоугольным штампом Прокуратуры Гагаринского р-на г. Москвы. На отрезке бумаги также имеется надпись: «Вещественные доказательства по уголовному делу №54987, куртка потерпевшей Даниловой А.В.» и подписи от имени Ст. следователя Прокуратуры Гагаринского р-на (не расшифрована). Поступившие объекты соответствуют их перечню, указанному в постановлениях о назначении экспертиз.

Исследуемая пуля (см. фото 1) безоболочечная, полусферической формы, с направляющими выступами, изготовлена из серого мягкого металла, похожего на свинец и закреплена на полимерном основании светло – оранжевого цвета круглой формы. На дне основания имеются рельефно-выступающие маркировочные обозначения: «К 12 ц20к». Длина пули с основанием 22,5мм, без него – 18,8мм, вес 33,4г. Диаметр пули по направляющим выступам составляет 20,8м, по корпусу -18,3 – 18,5мм. На ведущей части пули имеется шесть продольных выступов длиной 10,4 – 10,5мм и толщиной 2,2 - 2,3мм. Пуля в целом имеет правильную геометрическую форму, за исключением некоторых участков, на которых наблюдаются вмятины, сдвиги металла и царапины беспорядочного направления (следы встречи с преградой). На головной части пули имеется наслоение серого вещества, похожего на частицы почвы.

Конструктивные особенности представленной пули свидетельствуют о том, что данная пуля является стандартной пулей «Вятка» 12 калибра промышленного производства.  Пули данного типа предназначены для снаряжения охотничьих патронов того же калибра.

При исследовании пули под микроскопом «МБС-1» и «Лейтц» установлено, что на выступах ведущей части, ближе к донышку, имеются сплющенные участки с поверхностями в виде сплошных потертостей. Данные потертости являются следами контакта выступающих частей пули со стенками канала ствола. Каких либо признаков микрорельефа канала ствола в следах не ототобразилось, что дает основание признать данные следы непригодными для идентификации.

Вместе с тем, на ведущей части полимерного основания пули имеются следы от контакта со стенками канала ствола оружия в виде прямых, параллельных между собой и продольной оси пули валиков и бороздок. На отдельных участках трасы достаточно четко выражены, содержат комплекс идентификационных признаков и могут быть использованы для отождествления конкретного образца оружия.

Следует отметить, что на кончике пули имеются следы контакта с преградой, представляющие собой прямые, параллельные между собой линейные вдавленности, занимающие участок размерами 5,4 мм х 8,6 мм. Следы располагаются на полусферической поверхности, которая не деформирована. На участке шириной в 1 мм имеется 4 линейных вмятины.

Характер следов свидетельствует о том, что данные следы могут являться следами ткани.

Характер следов на пуле и полимерном основании свидетельствует о том, что пуля выстрелена из гладкоствольного огнестрельного оружия, в качестве которого могло быть гладкоствольное охотничье ружье или обрез из него 12 калибра. Ввиду того, что каких-либо других признаков в следах, указывающих на вид, модель огнестрельного оружия или на его особенности, не имеется, решить вопрос в более категоричной форме не представляется возможным.

Куртка Даниловой А.В. – на молнии с двумя врезными боковыми карманами, сшита из синтетической ткани светло – серого цвета и имеет прокладку из ткани диагонального переплетения белого цвета. Воротник втачной, длина спинки 550 мм, ширина на уровне рукавов – 500 мм. Низ и концы рукавов на резинках.

Осмотром куртки установлено, что на спинке имеется три повреждения ткани – два на подкладке, одно на ткани куртки.

Повреждение на ткани куртки имеет форму близкую к круглой с неровными рваными краями и сопровождается крестообразным разрывом. Повреждение расположено на расстоянии 260 мм от шва воротника и 22 мм от левого окатного шва рукава. При сопоставлении краев повреждения наблюдается дефект ткани диаметром до 18 мм (см. фото 2). Длина крестообразных разрывов достигает 280 мм. Внешняя поверхность вокруг повреждения покрыта веществом бурого цвета, похожим на кровь. Следов копоти не обнаружено. При развороте ткани куртки по линиям разрывов установлено, что в подкладке имеется два сквозных повреждения ткани по форме близких к овальной, сопровождающихся горизонтальными разрывами длинной до 50 мм. Верхнее повреждение расположено на расстоянии 235 мм от шва воротника и 220мм от окатного шва левого рукава. Нижнее повреждение расположено на расстоянии 305 мм от шва воротника и 140 мм от шва левого рукава (см фото3). При сопоставлении краев повреждений наблюдается дефект ткани размерами примерно 18х20 мм и 18х25 мм. Края повреждений загрязнены, пропитаны засохшим веществом бурого цвета, похожим на кровь и разволокненны. Признаки характерны для разрыва. Следов копоти не обнаружено.

При исследовании поверхности ткани куртки и подкладки под микроскопом «МБС-1» установлено, что на них имеются полусгоревшие частицы прямоугольной формы светло желтого цвета размерами от 0,2х0,5х0,8 мм до 0,2х1,2х1,5 мм, похожие на порошинки. Частицы располагаются по всей поверхности ткани подкладки на участке примерно размером 250х300 мм, но концентрируются в основном в области повреждений (см. фото 4). На ткани куртки частиц не обнаружено, что объясняется вероятно качеством ткани (типа плащевой, гладкая, мелкоструктурная). Поскольку соседние участки ткани куртки и подкладки контактировали друг с другом (из-за неправильной упаковки), локализация частиц нарушена, т.е. точно ее определить нельзя, а потому площадь их расположения при решении вопросов, поставленных перед экспертом, во внимание не принималась во избежание ложных заключений. Некачественной упаковкой также объясняется вероятно и то, что частиц снаружи ткани куртки не обнаружено (могли осыпаться).

Для определения, не являются ли частицы порошинками, часть из них помещались на предметное стекло и нагревались в пламени газовой горелки. При этом наблюдалось сгорание их со вспышкой и с выделением газообразных продуктов с запахом окислов азота.

Полученные в результате сгорания частицы рассматривали в поле зрения микроскопа «Биолам 70(Р-6)» при увеличении 50-200х. Частицы имеют ячеистое строение.

Кроме того, несколько частиц помещали в каплю раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте. Вокруг частиц  реактив окрасился в синий цвет (присутствие нитратов).

При смачивании исследуемых частиц кислотой выделения пузырьков углекислого газа не наблюдалось (отсутствие карбонатов).

На несколько частиц действовали реактивом Грисса (раствор сульфаниловой кислоты и альфа нафтиламина в 10% уксусной кислоте). В результате наблюдалось постепенное окрашивание препарата с частицами в розовый цвет (положительная реакция на нитрит-ионы). Далее частицы заливали несколькими мл. дистиллированной воды и нагревали до кипения. Водный экстракт отфильтровывали и упаривали до малого объема. Реакция среды экстракта нейтральная по универсальному индикатору (РН=7). Затем экстракт исследовали следующим образом:

- К части экстракта добавляли по каплям раствор хлорида кальция и затем упаривали. При рассматривании препарата под микроскопом образование кристаллов гипса не наблюдалось (отсутствие сульфатионов).

- К капле экстракта добавляли каплю раствора кислого виннокислого натрия, затем препарат упаривали и помещали в поле зрения микроскопа. Образования характерных кристаллов кислого виннокислого калия в виде призм и пластинок не наблюдалось (отсутствие ионов калия, входящего в состав дымного пороха и его продуктов сгорания).

Таким образом, исследованием установлено, что в состав исследуемых частиц входят нитрат-ионы, нитрит-ионы, образующиеся при сгорании бездымного пороха.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что исследуемые частицы являются бездымным порохом.

При сравнении порошинок с одежды Даниловой А.В. с различными видами пороха установлены внешние совпадения по форме и размерам с порошинками бездымного пироксилинового отечественного пороха «Сокол» (см. фото 5), что не исключает относимости исследуемых порошинок к данному виду пороха.

При выравнивании ткани куртки и подкладки и сопоставлении краев повреждений установлено, что повреждение на ткани куртки (снаружи) и верхнее повреждение на подкладке (на фото 3 обозначено цифрой 1) располагается примерно в одном месте, при этом, повреждение на подкладке несколько выше (см. также фото 2).

При исследовании краев повреждений в отраженных ИКЛ установлено, что на отдельных участках повреждений и краях нитей имеются потемнения, характерные для пояска обтирания (наличие копоти, металла).

При исследовании ткани куртки и подкладки в УФЛ - люминесценции, характерной для пятен смазки не обнаружено.

Результаты комплексного исследования повреждений ткани куртки в своей совокупности позволяют сделать следующие выводы. Все три повреждения являются огнестрельными, входными, причем два из них (на ткани куртки и верхнее на подкладке) – образованны одновременно при первом выстреле, который был произведен под углом примерно от 30°до 80° снизу вверх. Нижнее повреждение на подкладке образовано при втором выстреле, когда ткань куртки в процессе разрыва «раскрылась», обнажив подкладку. Крестообразный разрыв мог образоваться при ударе пулей в момент, когда ткань на спине, например, была натянута. Поскольку при стрельбе использовались патроны с бездымным порохом, и учитывая то, что на ткани обнаружены порошинки, а опалений копоти не обнаружено, дистанция выстрела (наиболее вероятная) для стандартного гладкоствольного охотничьего оружия находится в пределах от 1 до 3м. (копоть при стрельбе бездымным порохом из длинноствольного охотничьего оружия летит не далее 1м, порошинки не далее 2-3м). Решить вопрос о конкретном виде и модели примененного оружия не представляется возможным, ввиду отсутствия в повреждениях признаков на это указывающих. Можно лишь констатировать, что повреждения образованны монолитными снарядами (пулями) по диаметру близкими к 12 калибру пуль охотничьих патронов.

Для получения дополнительных признаков сравнивались структура ткани куртки и подкладки со следами (предположительно от ткани) на головной части пули. Для этого была взята аналогичная пуля; к различным участкам ее кончика прикладывалась ткань куртки и подкладки, а сверху по ткани наносился сильный удар молотком, имитирующий в определенной степени механизм следообразования. В результате было установлено, что следы от подкладки совпадают по общим признакам со следами на исследуемой пуле – т.е. по форме, размерам, плотности линий на ед. площади и т. д. Характер отображения следов специфичен для ткани диагонального переплетения, т.к. у нее выступают фактически только нити основы.

Результаты исследования повреждений на куртке и следов на пуле в своей совокупности не позволяют однозначно заключить, на каком уровне стреляющий должен был держать оружие при выстрелах, т.к. все зависит от положения не только стреляющего, но и от положения тела потерпевшей (при вертикальном положении тела оружие должно располагаться на уровне пояса и возможно ниже, при наклоне вперед – вплоть до уровня плеча).

Ввиду того, что второе повреждение (от второго выстрела) расположено только на ткани подкладки (т.е. свизировать его нельзя), решить вопрос о том, под каким углом был произведен второй выстрел, не представляется возможным.

В Ы В О Д Ы :

1. Пуля обнаруженная при осмотре места происшествия, недалеко от трупа Даниловой А.В, является стандартной пулей «Вятка» 12 калибра промышленного производства.  Пули данного типа предназначены для снаряжения охотничьих патронов и стрельбы из гладкоствольного огнестрельного оружия того же калибра.

2. На пуле и на полимерном основании имеются следы от канала ствола оружия. Следы на пуле для идентификации не пригодны. Следы на полимерном основании могут быть использованы для отождествления конкретного экземпляра оружия.

3. Пуля выстрелена из гладкоствольного огнестрельного оружия, в качестве которого могло быть гладкоствольное ружье 12 калибра, или обрез из него. Решить вопрос о виде модели применявшегося оружия в наиболее категорической форме не представилось возможным по причине, изложенной в исследовательской части заключения.

4. На куртке Даниловой А.В. имеются три сквозных повреждения. Все три повреждения являются огнестрельными, входными причем два из них (на ткани куртки снаружи и верхнее на подкладке) – образованны одновременно при первом выстреле, который был произведен под углом примерно от 30°до 80° снизу вверх. Нижнее повреждение на подкладке образовано при втором выстреле, когда ткань куртки в процессе разрыва «раскрылась», обнажив подкладку. Крестообразный разрыв мог образоваться при ударе пулей в момент, когда ткань на спине, по тем или иным причинам была натянута.

5. При стрельбе использовались патроны, снаряженные бездымным порохом (частицы которого обнаружены на ткани). Исследуемые порошинки имеют внешнее сходство в частности с порошинками отечественного пластинчатого охотничьего бездымного пироксилинового пороха марки «Сокол».

6. Для стандартного гладкоствольного охотничьего оружия наиболее вероятная дистанция выстрела находится в пределах от 1 до 3м. Решить вопрос о виде и модели примененного оружия не представилось возможным по причине, изложенной в исследовательской части заключения.

7. Исследуемые повреждения могли быть образованы представленной пулей 12 калибра «Вятка». (На головной части пули имеется след ткани подкладки, совпадающий по общим признакам с ее структурой).

8. Что касается вопроса о том, на каком уровне стреляющий должен был держать оружие при выстрелах, то однозначно его решить нельзя, поскольку все зависит не только от положения стреляющего, но и от положения тела потерпевшей (подробнее см. в исследовательской части заключения).

## Краткий словарь основных терминов и определений

Калибр стрелкового оружия - величина, характеризующая внутренний диаметр направляющей части канала ствола стрелкового оружия.

Направляющая часть канала ствола  – часть канала ствола стрелкового оружия, предназначенная для направления движения метаемого элемента и ограниченная пульным входом и дульным срезом.

Нарез канала ствола –  винтовой паз на поверхности направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия. (В устаревших образцах огнестрельного оружия могут быть прямолинейные нарезы).

Поле нареза канала ствола -  участок поверхности направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия между соседними нарезами канала ствола.

Шаг нареза ствола – расстояние по оси направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия, на котором нарез делает или может делать один оборот.

Боевая грань нареза ствола – боковая поверхность нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия, за счет взаимодействия с которой в процессе движения по каналу ствола пуля получает вращательное движение;

Холостая грань нареза ствола – боковая поверхность нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия, противоположная боевой грани нареза канала ствола.

Количество нарезов – это число нарезов направляющей части канала ствола стрелкового оружия, т.е. число винтовых пазов на поверхности направляющей части канала нарезного ствола  стрелкового оружия. Количество нарезов в канале ствола оружия определяется при исследовании следов на пулях по количеству трасс от боевых и холостых граней нарезов.

Направление нарезов - направление нарезов зависит от направления вращательного движения инструмента в процессе производства ствола и определяется наклоном  нарезов относительно продольной оси направляющей части канала ствола. Направление нареза может быть правым либо левым (в исключительных случаях, как указано выше – прямолинейным).

Ширина нареза - ширина винтового паза на поверхности направляющей части нарезного ствола стрелкового оружия.

Термин «ширина полей нарезов», как правило, не используется в конструкторской и технологической документации при проектировании и изготовлении нарезного оружия, однако, является одним из ключевых в судебно-баллистической терминологии.  Совершенно очевидно, что ширина полей нарезов также является признаком, отражающим особенности конструкции нарезного канала ствола. Ширина поля находится в прямой зависимости от ширины нареза: чем шире нарез, тем уже поле, и наоборот.

Ширина полей нарезов может быть определена по следам на пулях только в тех случаях, когда канал ствола имеет степень изношенности, еще допускающую врезание холостых граней нарезов в ведущую поверхность пули, т.е. когда в следах хотя бы частично различимы трассы от этих граней.

Огнестрельное оружие - изделия, конструктивно предназначенные для  механического поражения живой или иной цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сгорания  метательного заряда.

Пульный вход – элемент направляющей части канала ствола, примыкающий к патроннику и предназначенный для постепенного врезания пули в нарезы канала ствола.

Глушитель звука выстрела стрелкового оружия или «ПБС» (прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы) – дульное устройство, предназначенное для полного или частичного ослабления звука при выстреле. ПБС бывают внешними и интегрированными (встроенными в конструкцию ствола).

Ствольная коробка – деталь или конструктивно объединенные детали, направляющие движение затвора или подвижной системы и сцепляющие затвор со стволом.

Затворная коробка  -  деталь или конструктивно объединенные детали, направляющие движение затвора или подвижной системы.

Затвор – деталь оружия, осуществляющая запирание канала ствола при выстреле.

Ударный механизм – механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие ударного капсюля-воспламенителя.

Спусковой механизм – механизм оружия, конструктивно взаимосвязанный с ударным механизмом и посредством которого стрелок управляет началом и окончанием стрельбы.

Ударно-спусковой механизм – механизм объединяющий ударный и спусковой механизмы.

Подразделяются на: ударниковый, курковый, курково - ударниковый, а также одинарного и двойного действия (с самовзводом).

Ручное стрелковое оружие – ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для метания пули, дроби или картечи.

Боеприпас – предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенное для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание.

Патрон – сборочная единица, состоящая, из метаемого снаряда, метательного заряда, капсюля-воспламенителя и гильзы.

Пневматическое оружие – оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия сжатого, сжиженного или отвержденного газа.

Газовое оружие – оружие, в котором в качестве поражающего элемента применяются слезоточивые или раздражающие вещества, для временного поражения цели.

Боевое оружие – оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач.

Гражданское оружие – оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях самообороны, занятий спортом и охоты.

Служебное оружие – оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством РФ разрешено ношение, хранение и использование указанного оружия.

Гладкоствольное оружие – стрелковое оружие, имеющее ствол или стволы только с гладкими каналами.

Примечание: указанные определения даны в соответствии с ГОСТ 28653-90г.