## §5. Видеотехническая экспертиза

На экспертизу представлено:

- видеокассета формата VHS в картонном футляре.

Перед экспертами поставлены вопросы:

1. Является ли представленная видеозапись оригиналом или копией и содержит ли оригинал склейки?

2. Какова давность предоставленной видеозаписи?

3. Имеются ли какие-либо признаки монтажа видеозаписи, содержит ли видеопленка непрерывную видеозапись или она осуществлялась с остановками?

4. Возможно ли произвольное изменение таймера на видеозаписи?

5. Если возможно, то каким образом выставлено время и число производства видеозаписи, имеющееся на кассете?

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Материалы (видеокассета) поступили на исследование в упакованном опечатанном виде.

Упаковка – стандартный картонный футляр от видеокассеты фирмы «TDK». Открытая торцевая сторона футляра заклеена листом белой бумаги размером, приблизительно, 38 мм х 70 мм. На листе имеется печатный текст, выполненный красящим веществом серого цвета, и рукописные надписи, выполненные красящим веществом синего цвета: «ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  по уголовному делу №хххх  видеокассета  ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ №   ПОНЯТЫЕ: 1. (подпись)  2. (подпись)  Следователь:  (подпись)». Кроме того, на указанном листе имеется оттиск круглой мастичной печати, выполненный красящим веществом синего цвета с текстом внутри «ДЛЯ ПАКЕТОВ» и текстом по окружности «*ПРОКУРАТУРА …СКОГО Р-НА  г…НСКА». Под этим листом имеется другой лист бумаги размером, приблизительно, 70 мм х 160 мм, приклеенный на боковые поверхности картонного футляра и разрезанный вдоль торцевой поверхности. На разрезанном листе бумаги имеется рукописная надпись, выполненная красящим веществом темно-синего цвета «Вещественные доказательства по уго…му делу  экспер… …», а также остатки двух оттисков круглых мастичных печатей ГУВД М-ой области, выполненных красящим веществом синего цвета. Рядом с указанными листами бумаги имеется еще один лист белой бумаги размером, приблизительно, 52 мм х 213 мм, приклеенный на боковые поверхности картонного футляра и разрезанный вдоль торцевой поверхности. На листе имеются четыре оттиска круглой мастичной печати, выполненные красящим веществом синего цвета с текстом внутри «СЛЕДСТВИЕ» и текстом по окружности «*МВД РФ* УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ …СКОГО РАЙОНА». Поверх оттисков печатей имеются рукописные надписи, выполненные красящим веществом черного и фиолетового цвета: «следовател…  (подпись)  …   УД №хххх  …ское РУВД  1 (подпись) 2 (подпись)». Также по открытому краю торцевой стороны футляра приклеен еще один, третий, лист бумаги с остатком оттиска круглой мастичной печати и рукописными подписями, выполненными красящим веществом синего цвета. Оттиск печати имеет текст внутри «СЕКР…», текст по окружности неразборчив.

Боковые поверхности футляра заклеены двумя листами белой бумаги. Один из этих листов имеет размер, приблизительно, 44 мм х 78 мм, другой – 48 мм х 78 мм. На каждом из указанных листов имеется по одному оттиску круглой мастичной печати, выполненному красящим веществом синего цвета. На оттисках печатей имеется текст внутри «СЕКРЕТАРИАТ», текст по окружности не прочитывается. Поверх печатей имеются рукописные подписи понятых и «лица, у которых производилась выемка», выполненные красящим веществом синего цвета.

Из футляра извлечена стандартная видеокассета формата записи «VHS» («Video Home System») в пластмассовом разборном корпусе черного цвета.

На лицевой поверхности видеокассеты в правом верхнем углу имеется рельефный текст, выполненный латинским шрифтом по типу печатного: «VHS».

На оборотной стороне видеокассеты имеется рельефный текст, выполненный латинским шрифтом по типу печатного «ЕСР».

В центральной части торцевой поверхности корпуса видеокассеты имеется стандартная для видеокассет фирмы «ЕСР» прямоугольная бумажная наклейка, на которой имеется рукописная надпись, выполненная красящим веществом серого цвета: «4.07.01».

Предохранительный упор кармана защиты записи видеокассеты отсутствует.

Механических повреждений и следов вскрытия видеокассеты визуально не обнаружено.

Для исследования представленной видеозаписи экспертами использовались предварительно протестированные технические и программные средства:

- видеоплеер «Panasonic AG-7650», Япония;

- монитор «Panasonic BT-1460Y», Япония;

- монитор «Panasonic TC-1470Y», Япония;

- осциллограф с функцией выделения телевизионной строки «HP54616B», США;

- станция нелинейного монтажа на базе «DPS VELOCITY», Канада;

- ПЭВМ Pentium II-350.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДЕОГРАММЫ

Для установления объектов исследования предварительно было выполнено следующее:

- произведен просмотр исследуемой видеограммы (в дальнейшем ВГ), зафиксированной на представленной видеокассете;

- определен формат записи исследуемой ВГ, зафиксированной на представленной видеокассете;

- определена продолжительность исследуемой ВГ, зафиксированной на представленной видеокассете;

- установлены временные и визуальные границы исследуемой ВГ, зафиксированной на представленной видеокассете.

Визуальный осмотр магнитной ленты представленной на исследование ВГ показал, что каких-либо повреждений и изменений, свойственных механическому монтажу, не выявлено.

Просмотр ВГ, зафиксированной на представленной видеокассете, показал, что видеосигнал поступал на видеозаписывающий аппарат последовательно от нескольких видеокамер (в дальнейшем ВК), установленных как в различных помещениях, так и на улице. При просмотре исследуемой ВГ в режиме работы видеоплеера «покадровый просмотр» было установлено, что количество таких ВК составляет 15 штук. Поэтому для удобства исследования представленной ВГ и изложения заключения эксперта видеокамерам были присвоены условные порядковые номера от ВК1 до ВК15 в соответствии с полученными от них изображениями на исследуемой ВГ.

Подлежащей исследованию ВГ, зафиксированной на представленной видеокассете, является видеозапись формата записи «VHS» системы черно-белого телевидения, выполненная системой видеонаблюдения.

Для определения начала, окончания и продолжительности исследуемой ВГ счетчик видеоплеера «Panasonic AG-7650» был обнулен (выставлен на начало отсчета) на первом видеокадре (получен от ВК15), и выключен на последнем видеокадре (получен от ВК10) исследуемой ВГ. По показанию счетчика реального времени видеоплеера «Panasonic AG-7650» начало исследуемой ВГ – «0:00:00:00» (часы : минуты : секунды : фреймы); окончание – «3:06:37:10». Продолжительность представленной на исследование ВГ составила 3 часа 6 минут 37 секунд.

Визуальными границами исследуемой ВГ, соответствующим временным границам с «0:00:00:00» по «3:06:37:10», являются:

1) начало – изображение узкого помещения со стенами, обложенными плиткой, стеллажами, стоящими вдоль стен, и человека в светлой одежде, стоящего спиной к камере (получено от ВК15);

2) окончание – изображение части помещения со стеклянной дверью и стенами (получено от ВК10).

Визуальный анализ исследуемой ВГ заключался в ее просмотре на экране монитора при работе видеоплеера «Panasonic AG-7650» в режимах: «воспроизведение», «покадровый просмотр», а также в режимах работы монитора: «крест» (перемещение строчных и кадровых гасящих импульсов в центр экрана монитора) и «рамка» (сужение растра экрана монитора с целью показа краев изображения).

Визуальный анализ исследуемой ВГ показал следующее:

1) исследуемая ВГ не является непрерывной и состоит из 5 фрагментов (см. таблицу №1);

Таблица №1

| № фрагмен-та | Показание счетчика фреймов видеоплеера «Panasonic AG – 7650» начала и конца фрагмента | Краткое описание изображения видеокадров на границах фрагментов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | н. 0:00:00:00 к. 0:17:51:09 | Изображение узкого помещения со стенами, обложенными плиткой, стеллажами, стоящими вдоль стен, и человека в светлой одежде, стоящего спиной к камере (получено от ВК15). Изображение узкого помещения со стеллажами, стоящими вдоль левой стены (получено от ВК3). | На этом видеокадре видеозапись прекращается, счетчик не считает приблизительно в течение 1 секунды. |
| 2 | н. 0:17:51:10 к. 0:27:34:19 | Изображение узкого помещения со стенами, обложенными плиткой, стеллажами (получено от ВК15). Изображение помещения с круглой стеной и дверями справа и слева (получено от ВК11). | На этом видеокадре видеозапись прекращается, счетчик не считает приблизительно в течение 1 секунды. |
| 3 | н. 0:27:34:20 к. 2:50:04:18 | Изображение помещения с полукруглыми стенами и открытой стеклянной дверью (получено от ВК5). Изображение дороги и газона (получено от ВК4). | На этом видеокадре видеозапись прекращается, счетчик не считает приблизительно в течение 0,5 секунды |
| 4 | н. 2:50:04:19 к. 2:51:01:16 | Изображение помещения с кирпичными стенами, осветительными лампами, висящими под потолком, и человека в белом халате (стоит спиной к камере) (получено от ВК13). Не сфокусированное изображение складского помещения: слева, справа и по центру находятся коробки (получено от ВК8). | На этом видеокадре видеозапись прекращается, счетчик не считает приблизительно в течение 3 секунд. |
| 5 | н. 2:51:01:17 к. 3:06:37:10 | Изображение светлого фона в нижней части кадра и складского помещения в верхней части кадра (получено от ВК8). Изображение части помещения со стеклянной дверью и стенами (получено от ВК10). | На этом видеокадре видеозапись прекращается, далее шум чистой ленты. |

2) по качеству записи исследуемая ВГ не содержит ярко выраженных помех и искажений изображения, которые вносили бы неоднозначность в смысловое содержание зафиксированных событий;

3) между фрагментами №1 и №2, №2 и №3, №3 и №4, №4 и №5 исследуемой ВГ выявлены не содержащие видеозапись участки ленты, что обуславливает остановки счетчика фреймов воспроизводящего видеоплеера;

4) в исследуемой ВГ импульсов переключения видеоголовок, характерных для перезаписи с одного видеозаписывающего аппарата на другой, не выявлено;

5) в исследуемой ВГ видеокадров с изображением числового и временного маркера в кадре не выявлено;

6) на всем протяжении исследуемой ВГ при ее просмотре в режимах работы монитора «крест» и «рамка» в области межкадрового промежутка выявлены строки, содержащие изображение чередующихся светлых и темных горизонтальных полос, которые представляют собой закодированный текст. Его раскодирование (прочтение) возможно только на специальной аппаратуре, т.е. на аналогичной по своим техническим возможностям аппаратуре, на которой видеозапись производилась. При использовании для просмотра данной видеозаписи такой аппаратуры на экране монитора (в кадре) возможно получить визуальное изображение временного и числового маркера, а также другие служебные надписи;

7) в исследуемой ВГ в границах фрагментов признаков монтажа изображения в пределах разрешающей способности имеющейся в распоряжении экспертов аппаратуры не выявлено.

Анализируя отдельные признаки и их совокупности, выявленные в ходе проведения визуального анализа исследуемой ВГ, можно сделать следующие предварительные выводы:

- исследуемая ВГ не является непрерывной и состоит из 5 фрагментов;

- в исследуемой ВГ признаков копирования не выявлено;

- в исследуемой ВГ в границах фрагментов признаков монтажа изображения не выявлено;

- в исследуемой ВГ признаков механического монтажа не выявлено;

- определить дату и время событий, зафиксированных на представленной ВГ не представляется возможным из-за отсутствия в распоряжении экспертов специальной аппаратуры, при помощи которой возможно получить на экране монитора показание временного и числового маркера, а также других служебных надписей.

Инструментальный анализ исследуемой ВГ проводился с помощью универсального высокочастотного цифрового осциллографа «НР 54616В» фирмы «HEWLETT PACKARD» (США), предназначенного, в частности, для исследования видеосигнала.

При проведении инструментального анализа видеосигнала применялась теория телевизионных измерений, а также ГОСТ 7845-92 (Системы вещательного телевидения. Основные параметры) и ГОСТ 13699-91 (Запись и воспроизведение информации. Термины и определения).

В качестве исследуемых параметров были выбраны:

- параметры полного видеосигнала системы черно-белого телевидения;

- сигналы синхронизации, записанные на управляющей дорожке видеоленты;

- импульсы переключения видеоголовок.

Инструментальный анализ представленной на исследование ВГ показал:

1) уровень видеосигнала в исследуемой ВГ достаточен для однозначного определения и измерения параметров полного видеосигнала;

2) размах строчных и кадровых синхроимпульсов, измеренный с помощью осциллографа «HEWLETT PACKARD 54616B» составляет около 212,5 mV, полный размах воспроизводимого видеосигнала составляет около 800,0 mV;

3) исследуемая ВГ не является непрерывной и состоит из 5 фрагментов;

4) исследуемой ВГ между фрагментами №1 и №2, №2 и №3, №3 и №4, №4 и №5 выявлены случаи кратковременной остановки счетчика фреймов воспроизводящего видеоплеера;

5) в исследуемой ВГ между фрагментами №1 и №2, №2 и №3, №3 и №4, №4 и №5 выявлены случаи пропадания управляющих синхроимпульсов;

6) в границах фрагментов исследуемой ВГ изменений частоты следования управляющих синхроимпульсов не выявлено, т.е. запись каждого фрагмента производилась непрерывно;

7) в исследуемой ВГ импульсов переключения видеоголовок, характерных для перезаписи с одного видеоаппарата на другой, не выявлено, т.е. каждый из фрагментов исследуемой ВГ является оригиналом;

8) в видеосигнале исследуемой ВГ в строках с 12 по 26 в первом полукадре и в строках с 324 по 339 во втором полукадре выявлены импульсы, несущие служебную информацию в закодированном виде.

Анализируя отдельные признаки и их совокупности, выявленные в ходе проведения визуального и инструментального анализов исследуемой ВГ можно сделать следующие выводы:

- исследуемая ВГ не является непрерывной и состоит из 5 фрагментов;

- в исследуемой ВГ признаков копирования не выявлено;

- в исследуемой ВГ в границах фрагментов признаков монтажа изображения не выявлено;

- в исследуемой ВГ признаков механического монтажа не выявлено;

- определить число и время производства видеозаписи, дату и время событий, зафиксированных на представленной видеокассете, а также возможность произвольного изменения таймера на видеозаписи не представляется возможным из-за отсутствия в распоряжении экспертов специальной аппаратуры, на которой производилась данная видеозапись.

В Ы В О Д Ы

1.. Представленная на исследование видеозапись является оригиналом, признаков механического монтажа не выявлено.

2. Определить давность предоставленной видеозаписи не представляется возможным из-за отсутствия в распоряжении экспертов оборудования, позволяющего проводить такое исследование.

3. Представленная на исследование видеозапись осуществлялась с остановками, т.е. она не является непрерывной. Признаков монтажа видеозаписи не выявлено.

4. Определить, возможно ли произвольное изменение таймера на представленной видеозаписи, не представляется возможным из-за отсутствия в распоряжении экспертов аппаратуры, на которой эта видеозапись производилась.

5. Определить, каким образом выставлено время и число производства представленной видеозаписи, не представляется возможным из-за отсутствия в распоряжении экспертов аппаратуры, на которой эта видеозапись производилась.

Краткий словарь основных терминов и определений

Видеомагнитофон - устройство, предназначенное для записи и/или воспроизведения видео- и звуковых сигналов на магнитной ленте.

Видеокассета - плоская закрытая коробка, в которой размещается магнитная лента, используется для записи, хранения и воспроизведения видеосигналов.

Видеосистема VHS (“Video Home System”) - формат видеозаписи («Система бытового видео»). Данный формат принят в странах СНГ. Максимальная четкость воспроизведения формата лежит в пределах 240-260 линий по горизонтали.

Видеозапись - запись сигналов изображения с целью их сохранения и дальнейшего воспроизведения.

Видеограмма - сигналограмма, получаемая в результате видеозаписи.

Видеосигнал - электрический сигнал с широким спектром частот, несущий информацию об изображении.

Видеоряд - определенная последовательность фрагментов сигналов изображения, записываемых или записанных на видеограмме.

Импульс управления (CTL impulse) - сигнал управляющей дорожки, записываемый на магнитной ленте и предназначенный для управления движением ленты и положением головок во время записи и воспроизведения.

Монтаж - объединение двух или более частей одной или нескольких ранее записанных видеограмм путем перезаписи, при котором могут вноситься изменения в записываемую информацию и может изменяться очередность фрагментов.

Покадровое воспроизведение (просмотр) - режим работы видеомагнитофона, при котором следующие друг за другом кадры видеосигнала воспроизводятся в режиме стоп-кадра.

Строка - составная часть телевизионного кадра. Один телевизионный кадр состоит из двух полукадров (по 312,5 строки каждый), или из 625 строк.

Стоп-кадр - режим работы видеомагнитофона, при котором циклически воспроизводится один кадр или один полукадр видеосигнала.

Стирание - уничтожение записанных сигналов на сигналограмме.

Трекинг - система слежения за точным попаданием видеоголовок на дорожки видеозаписи, бывает ручным, автоматическим, цифровым.